## Electronic parts inside the vacuum
Company: Allectra
##### Crimp pins for Sub-D female
- Typ: 212-PINF-25 (http://shop.allectra.eu/product_info.php/products_id/1483/SID)
- Pin Ø: 0.5 - 2.4 mm
- Material: Pinkörper Cu vergoldet, Hülse aus Edelstahl
- Test Spannung: 500V DC
- Strom: 5A je Pin
- Temperatur: -200°C bis 230°C
##### Crimp pins for Sub-D male
- Typ: 212-PINM-25(http://shop.allectra.eu/product_info.php/products_id/1491)
- Pin Ø: 0.7 - 1.5 mm
- Material: Pinkörper Cu vergoldet
- Test Spannung: 500V DC
- Strom: 5A je Pin
- Temperatur: -200°C bis 230°C
##### Capton tube
- Typ: 312-KAP-TUBE-14-300
- Innendurchmesser: 1,4mm
- AWG 15
- Wandstärke: 50µm
- Länge min.: 300mm
- Durcschlagfestigkeit typ.: 10KV
## Peltier element
Company: Peltron GmbH
- Typ: PKE 72 0020 H200 (http://www.peltier.de/peltierelemente_hochtemp.htm)
- auf gleiche Höhe +/- 0,01mm sortiert
- Datasheet: dbh200-07_tw25.pdf
## NTC-Thermistor
Company: EPCOS/RS
- Typ: EPCOS NTC-Thermistor NTC Thermistor
- RS Best.-Nr.: 769-1937
- Temperaturkoeffizient Typ: NTC
- Temperatur-Zeitkonstante: 15s
- Widerstand @ 25°C: 10kΩ
- Nennleistung max.: 50mW
- Toleranz: ±1%
- Abmessung: 2.3 (Dia.) x 4.1mm
- Höhe: 4.1mm
- Für Temperaturmessungen bis 300 °C
- Anschlusskabel: vernickelte Drähte
- Sensor in Glaskörper
- Datasheet: 0900766b813c1ea3.pdf
## Capton wire
Company: Vacom
- Typ: KAP-BAND-D-025 (http://www.vacom-shop.de/KAP-BAND-D-025)
- UHV-tauglich
- Kupferdraht versilbert
- Kaptonband-isoliert
- Max. 1 kV DC / 1 A
- Leiter-Ø 0.25 mm
- Max. Gesamt-Ø 0.62 mm
- Leiterquerschnitt 0.05 mm² (AWG 30)
- Typ: KAP-BAND-D-060 (http://www.vacom-shop.de/KAP-BAND-D-060)
- UHV-tauglich
- Kupferdraht versilbert
- Kaptonband-isoliert
- Max. 1 kV DC / 5 A
- Leiter-Ø 0.64 mm
- Max. Gesamt-Ø 0.98 mm
- Leiterquerschnitt 0.34 mm² (AWG 22)